# Kolokwium III 8 czerwca 2004

- Pamięci półprzewodnikowe

  - Informacje są pamiętane w strukturze matrycowej.

  - W pamięciach typu EPROM istnieje możliwość wielokrotnego zapisywania informacji.

  - Adres przesyłany do pamięci jest dzielony na część określającą numer wiersza matrycy i na część określającą numer kolejnej matrycy.

- Pamięć typu S-RAM

  - Jest pamięcią o dostępie swobodnym.

  - Wymaga odświeżania.

  - Utrzymuje zawartość po wyłączeniu zasilania.

- Przetwornik AC

  - W procesie konwersji AC słowo wyjściowe reprezentuje tyko jedną wartość wejściowej wartości analogowej

  - W przetworniku z aproksymacją krokową długość słowa wyjściowego zależy od wejściowej wartości analogowej.

  - W przetwornikach całkowych przetwarzana wartość napięcia wejściowego musi być stała w czasie konwersji.

- Przetworniki AC i CA

  - Przetwornik jest monotoniczny jeżeli przy podawaniu na wejście przetwornika kolejnych słów kadrowych na wyjściu uzyskuje się odpowiednio napięcia o wartościach zmieniających się monotonicznie.

  - Przy konwersji metodą aproksymacji krokowej długość słowa wyjściowego zależy od wejściowej wartości analogowej

  - Przy konwersji CA można uzyskać dowolną wartość napięcia wyjściowego (w dopuszczalnym zakresie napięć wyjściowych).

- Mikroprocesory.

  - W każdym cyklu rozkazowym korzysta się ze stosu.

  - Przy adresowaniu natychmiastowym adres argumentu znajduje się w pomocniczym rejestrze.

  - Wyróżnia się skoki bezwarunkowe i warunkowe.

- Mikroprocesory.

  - Operacja MOVE (R3), R2 polega na przesłaniu słowa z rejestru R3 do rejestru R2.

  - Operacja DEC R1 polega na zmniejszeniu zawartości rejestru o 2

  - Przerwania od urządzeń zewnętrznych mogą przychodzić w dowolnym czasie

- Różne

  - Efekt hazardu pojawia się w postaci występowania krótkich niepożądanych impulsów powstających na skutek propagacji sygnału ścieżkami o różnej długości

  - Multiwibrator jest to układ generujący po pobudzeniu ciąg impulsów.

  - W sumatorze równoległym wynik dodawania uzyskuje się po czasie propagacji równym czasowi propagacji przez pojedynczy sumator jednobitowy.

- Od czego zależy minimalna wartość okresu T sygnału zegarowego w układach synchronicznych.

- Dostępne są kostki pamięci o pojemności 2k słów czterobitowych. Zaprojektować układ pamięci o pojemności 4k słów ośmiobitowych.